2020年度朔州市县级城镇集中式生活饮用水

水源水质状况

# 一、监测情况

2020年，平鲁区、山阴县、应县、怀仁市和右玉县的9个在用城镇集中式生活饮用水地下水水源，每半年监测1次，共监测2次；平鲁区和怀仁市在用2个城镇集中式生活饮用水地表水水源（大梁水库和金沙滩水库），每季度监测1次，共4次。

- 监测点位

1、地表水水源：在水源取水口至水厂的检查井（距取水口100米内）采样，采样深度为水面下0.5米。

2、地下水水源：在抽水井或自来水厂汇水区采样。

- 监测项目

1、地表水水源：

基本监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的24个项基本项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；表2的补充项目5项：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰；表3的优选特定项目33项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（α）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、铊、钒，共62项。

2、地下水水源：

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等。

# 二、评价标准及方法

# （一）地表水水源

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# （二）地下水水源

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

2020年共监测9个在用集中式生活饮用水地下水水源，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，均为达标水源。

2020年共监测2个在用集中式生活饮用水地表水水源，平鲁区大梁水库除总氮外其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求，水质状况为基本达标；怀仁市金沙滩水库的总氮和BOD5超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求，为不达标水源。

2020年度朔州市县级城镇集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 达标 情况 | 超标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平鲁区 | 大梁水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮 | 每季度监测一次 |
| 2 | 平鲁区 | 白洋洼 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 3 | 平鲁区 | 下称沟 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 4 | 山阴县 | 水峪口 | 地下水 | 达标 | －- | 每半年监测一次 |
| 5 | 应 县 | 八里坡 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 6 | 怀仁县 | 赵 庄 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 7 | 怀仁县 | 二水厂 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 8 | 怀仁县 | 四水厂 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 9 | 怀仁县 | 金沙滩水库 | 地表水 | 不达标 | 总氮、BOD5 | 每季度监测一次 |
| 10 | 右玉县 | 王家堡 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 11 | 右玉县 | 高墙框 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |